Уважаемые партнеры!

ООО «АлмазПрофГрупп» является белорусским производителем алмазного инструмента и инструмента из сверхтвердых материалов. Мы предлагаем Вашему вниманию по доступным ценам и качеству

боразоновые (эльборовые) круги

для заточки ленточных пил по дереву

Боразоновый круг состоит из корпуса из стали и профильной рабочей части из боразона, копирующей с высокой точностью профиль впадины зуба ленточной пилы. Применение в качестве режущего материала рабочей части круга износостойкого боразона позволяет значительно повысить стойкость инструмента и качество затачиваемого им зубьев ленточных пил, снизить шероховатость обработанной поверхности зуба.

Для охлаждения и очистки при работе с кругом используется индустриальное масло.

Справочно:  Боразон (кубический нитрид бора (CBN) получается аналогично синтетическому алмазу и  является вторым по твердости абразивным материалом, уступая по твердости только алмазу. В отличие от алмаза он химически инертен к материалам на основе железо-углерод, что позволяет рекомендовать его для обработки сталей и сплавов.

Круги для заточки ленточных пил характеризуются:

- высокой стойкостью и повторимостью профиля,

- высокой производительностью,

- высоким качеством обработанных поверхностей.

К сведению: Собственный ресурс работы боразоновых заточных дисков зависит от многих технологических параметров используемых при их изготовлении - таких как качество и размер зерна, форма связки, расположение зерен в связке, количество слоев и много других. Поэтому  боразоновые диски различных производителей внешне могут выглядеть одинаково, однако иметь собственный ресурс, отличающийся в разы.

| Круги боразоновые для заточки ленточных пил |
| --- |
| D (мм) | T (мм) | Н (мм) | t (мм) | γ град. | Цена $ без НДС * |
| 127 | 22,2 | 12,7 | 22,2 | 10 | 153 |
| 150 | 22,2 | 20 | 22,2 | 10 | 190 |
| 203 | 22,2 | 32 | 22,2 | 10 | 242 |

* Цены ориентировочные по курсу Нацбанка Республики Беларусь.

Наличие инструмента и цены уточняйте по телефону +375-17 246-90-03, 246-90-04

# Text boxes

Общество с ограниченной ответственностью

«АлмазПрофГрупп»

220033 г. Минск,

пр. Партизанский, 8, корп. 1, ком. 131

тел./факс: +(375-17) 246-90-04, 246-90-03

Е-mail: al-group@list.ru

http://www.apg.ucoz.com/

р/с  № 301 215 578 1014 в

ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,

220039 г. Минск, ул. Чкалова, 18,  к. 1

УНП 191810383 ОКПО 380758455000

БИК 153001369